Эмуляция троичной арифметики

Гиниятуллин В.М., Миргалиев В.Д.

Уфимский государственный нефтяной технический университет

tnsfloat@mail.ru

В работе обсуждается библиотека программной эмуляции арифметических операций в троично – сбалансированной системе счисления (ТСС).

Введение

Троично – сбалансированная система счисления – это позиционная система, алфавит которой состоит из трех символов -1, 0, +1. Одна из первых, промышленно выпускавшихся, ЭВМ – «Сетунь» [1] была основана именно на этой системе счисления.

В настоящее время отсутствие троичной элементной базы не позволяет аппаратно реализовать преимущества ТСС, поэтому была написана библиотека программной эмуляции арифметических операций ТСС – чисел с плавающей запятой.

Описание библиотеки

ТСС – числа эмулируются с помощью структуры TNSFLOAT, в которой содержится 2-а статических массива типа signed char для хранения экспоненты и мантиссы. Каждый элемент этих массивов – это 1-н разряд ТСС – числа (трит) и может содержать значения -1, 0 +1. Кроме того, в структуре объявлены: конструктор (обнуляет экспоненту и мантиссу), перегруженный оператор присвоения (преобразует число типа double в тип TNSFLOAT) и перегруженный оператор присвоения (копирует входной параметр типа TNSFLOAT).

Вне пределов структуры TNSFLOAT определен набор операторов (+, -, *, /), операции больше/меньше, функция abs (абсолютное значение), функция tnsToFloat (преобразует TNSFLOAT число в double) и функция printTnsFloat (выводит TNSFLOAT число). Ниже приведен результат умножения нескольких чисел в десятичном и TNSFLOAT виде.

13.200 *    0.700 =   9.24000	0.100171777 t000010

12.200 *    1.700 =  20.74000	0.171071700 t000011

11.200 *    2.700 =  30.24000	0.101017177 t000011

10.200 *    3.700 =  37.74000	0.111771700 t000011

9.200 *    4.700 =  43.24000	0.177711701 t000177

8.200 *    5.700 =  46.74000	0.177177170 t000177

7.200 *    6.700 =  48.24000	0.177101701 t000177

6.200 *    7.700 =  47.74000	0.177107170 t000177

5.200 *    8.700 =  45.24000	0.177001701 t000177

4.200 *    9.700 =  40.74000	0.177777170 t000177

3.200 *   10.700 =  34.24000	0.117117011 t000011

2.200 *   11.700 =  25.74000	0.100771707 t000011

1.200 *   12.700 =  15.24000	0.177017011 t000011

0.200 *   13.700 =   2.74000	0.107170000 t000017

-0.800 *   14.700 = -11.76000	0.770170110 t000010

-1.800 *   15.700 = -28.26000	0.700771700 t000011

-2.800 *   16.700 = -46.76000	0.711711701 t000177

-3.800 *   17.700 = -67.26000	0.717777170 t000177

-4.800 *   18.700 = -89.76000	0.707001710 t000177

Нормализованная мантисса TNSFLOAT – числа в старшем разряде содержит 0, вместо символа -1 используется символ 7. Экспонента отделена буквой t и содержит целое TNSFLOAT – число, ведущие нули не значимы.

Для реализации арифметических операций использовались классические алгоритмы «в столбик» [2].

Использование библиотеки

Операции сложения, умножения, деления и инверсии (изменение знака) реализованные как экспортируемые функции. Операция вычитания реализована через инверсию и сложение. Для использования библиотеки необходимо объявить 4-е указателя на функцию и подключить динамически подключаемую библиотеку tnsFloatDLL. В приложении имеется примеры, написанный в среде QtCreator (v. 2010.05).

Сравнение TNSFLOAT и вещественных двоичных чисел

Для сравнения с TNSFLOAT – числами на языке ассемблера был разработан ещё один тип данных floatSSE, что гарантирует использование 32-х битных двоичных чисел с плавающей запятой (тип float) [3].

Оба типа данных тестировались на примере обращения квадратных матриц. Матрицы, размером от 4х4 до 14х14, случайным образом заполнены целыми числами. Приложение читает исходную матрицу из файла, затем в цикле дважды обращает её, сравнивает с исходной матрицей и выводит накопленную ошибку округления. Каждое последующее двойное обращение увеличивает ошибку округления.

С вещественными 32-х битными двоичными числами сравнивались TNSFLOAT – числа с экспонентой в 5 трит и мантиссой в 15, 16 и 17 трит. Мантисса float числа содержит 23 бита без ведущей единицы, т.е. её мощность 224 = 16 777 216, мощность мантиссы TNSFLOAT – числа (3n – 1)/2:

(315 – 1)/2 =  ±7 174 453

(316 – 1)/2 = ±21 523 360

(317 – 1)/2 = ±64 570 081.

На рисунке представлен результат вычислительного эксперимента для матрицы 9х9 для 50-и двойных обращений, имеются 4-е графика зависимости ошибки округления от количества двойных обращений. Видно, что с увеличением мощности мантиссы ошибки округления уменьшаются. Кроме того мощности 16-и разрядного TNSFLOAT – числа и float – числа близки, сопоставимы и величины накопленных ошибок.

Для других матриц получены аналогичные результаты.

Заключение

Экспериментально подтверждена большая экономичность троично – сбалансированной системы счисления, по сравнению с двоичной системой счисления. Сопоставимые результаты получены для 16-и разрядной мантиссы TNSFLOAT – числа, что на 7-мь разрядов меньше чем в float – числах.

С помощью созданной библиотеки можно реализовывать вычисления произвольной разрядности.

К работе приложены библиотеки: tnsFloatDll.dll и arithmeticSSE.dll, пример их использования в среде QtCreator (v. 2010.05) и результаты вычислительного эксперимента для квадратных матриц, размерами от 4х4 до 14х14.

Литература

- Брусенцов Н.П., Маслов С.П., Розин В.П., Тишулина А.М. Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь". - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965.

- Альварес Х.Р. Алгоритмы деления и извлечения квадратного корня в троичной симметричной системе. – М.: Вестн. Моск. ун-та. Сер. 15. Вычислительная математика и кибернетика. 2008. № 2. С. 42-45.

- Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX 2-е издание. Язык низкого уровня М: ДМК 2000 г. 608 с.